## Slide 1: 基于区块链的出租车调度系统的完善
汇报人：蒙思洁 时间：2023/6/14

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
研究背景与目的
Background and purpose
3
基于实时路况的调度系统设计
Design of dispatching system
based on real-time traffic situation
2
数据准备
Data preparation
5
总结与展望
Summary and outlook
4
综合实验与结果分析
Experiments and analysis
第3页/共24页
第8页/共24页
第11页/共24页
第16页/共24页
第21页/共24页

## Slide 3
研究背景与目的
（1）研究背景
（2）相关技术
（3）我的工作

## Slide 4: 研究背景
1
网约车应用便于用户预约车辆、实现点对点运输，能满足乘客个性化需求。但其数据处理、存储均通过第三方平台完成，依赖中心服务器，使数据安全无法得到保证。
区块链技术去中心化，具有可追溯性。其无需可信第三方参与，通过分布式存储与计算，由所有节点共同维护数据安全。将区块链与出租车调度系统相结合，能保证司乘间实现可信交流，提升打车平台安全性。
基于区块链的出租车调度系统

## Slide 5: 相关技术
1
以太坊和智能合约
Geohash编码技术
将二维经纬度数据编码为一个一维字符串的地理编码技术。
确定唯一地理区域，Geohash 编码精度越高，所能确定的区域范围越小。
以太坊：开源的有智能合约功能的公共区块链平台。
智能合约：部署在区块链上的程序。

## Slide 6: 相关技术
1
A*算法
树状区块链
按照 Geohash 的层级划分，具备区域物理位置状态特性的一种树状多层级区块链。
相较于以单链为结构的传统区块链来说，在根据地理分区特性对链上数据进行存储访问时，树状区块链具有更高的效率。
静态路网中求解最短路径的一种启发式直接搜索方法。
计算因子为道路长度。

## Slide 7: 我的工作
1
在实验室前期工作的基础上，复现了基于树状区块链的出租车调度系统。
借助ArcGIS、PostgreSQL软件，更新了调度系统里使用的基于 Geohash 编码的北京市真实地图数据，该地图数据满足运行要求，真实可信。
结合实际生活场景，本文提出了基于实时路况的改进A*算法，并将其应用于出租车调度系统中，完善了调度系统的路径规划过程。该算法引入实时路况的影响因素，使调度系统能根据路况动态地规划路径，更接近于真实生活场景。
针对完善后的调度系统进行了运行测试与性能测试，证明了本文工作的可行性。
我的毕设Github仓库：https://github.com/LancerEnk/GraduationDesign

## Slide 8
（1）实验室工作复现
（2）实验室工作的数据更新
数据准备

## Slide 9: 实验室工作复现
2
  实验室其他同学已完成的复现工作：
    完整运行了基于树状区块链的 基础 出租车调度系统。
  我的复现工作：
    在前期工作基础上，复现了 经过vue前端优化 和 信誉值算法补充 的 改进版 出租车调度系统。
    复现出了 改进版 出租车调度系统的 多设备访问效果 。

## Slide 10: 实验室工作的数据更新
2
  实验室已实现的调度系统 - 采用固定地图数据。
    缺少“根据需求获取不同区域地图数据”的能力。
  我的工作 - 给出获取地图数据的方法。
    更新出租车调度系统的地图数据。
    给出描述手册，方便实验室其他成员根据需求获取不同区域的地图数据。

## Slide 11
基于实时路况的
调度系统设计
（1）调度系统结构
（2）基于实时路况的改进A*算法思路
（3）完善后的调度系统运行过程

## Slide 12: 调度系统结构
3
终端
  乘客终端、车辆终端
  模拟事件
区块链服务端
  区块链：数据存储；多节点同步数据保证数据安全性
  智能合约：响应复杂事件；处理数据

## Slide 13: 系统里原有的A*算法
3
A*算法核心公式：总距离代价函数
耗散函数 ：代表从 起点 到 节点 ，该路径已经花费掉的所有代价，即从起点到节点 的实际距离。
启发函数 ：代表从 节点 到 终点，预估将要花费的代价，即从节点 到终点的预估距离。
  选择曼哈顿距离进行计算：曼哈顿距离更符合具有固定朝向的车行道路特征。

## Slide 14: 基于实时路况的改进A*算法
3
总距离代价函数
改进的A*算法核心公式
计算实时路况
实时路况函数
默认路况：
历史路况：
现实路况：
实时路况：

## Slide 15: 完善后的调度系统运行过程
3
区块链
终端
读/写
读
①终端通过合约中的astar()得到路径规划结果
③终端把接收到的路径规划结果送去
合约中的updatePathSituation()
区块链服务端
④合约在链上修改
对应的道路属性
②读取链上数据

## Slide 16
综合实验与结果分析
（1）地图数据分析
（2）综合实验：运行实验与性能实验

## Slide 17: 地图数据的正确性分析
4
结论：地图数据真实可信，且能在系统中通过运行测试
由Geohash编码技术特性知，父区域编码 是 子区域编码 的 前缀 。
符合此特性的小区域即为地图中的有效数据，每个地图文件中的有效数据均在96%以上。

## Slide 18: 运行试验
4
路况数据符合模拟代码运行的预期效果。
模拟代码控制的实时路况持续拥堵，会导致改进A*算法中的总距离成本呈增长趋势，系统给出的规划结果路径对应的总距离成本符合预期效果。
结论：
本系统通过了运行实验，
表明本算法具有可实现性。

## Slide 19: 性能试验
4
终端中更新实时路况（update_Time）的用时极短，相比于其他阶段可以忽略不计。

## Slide 20: 性能试验
4
智能合约的复杂度可以用其消耗的gas值量化表示。因此本文统计改进前后A*算法消耗的gas，进行对比实验。
改进A*算法消耗的gas值是传统A*算法的 1.13 倍左右，这说明改进A*算法带来的复杂度代价不高，处于可接受范围内。
在本文完善的系统中，实时路况更新耗时短；改进后的A*算法尽管在复杂度方面有所提升，但该代价可接受。证明将本文工作进一步推进是具有可行性的。

## Slide 21
总结与展望

## Slide 22: 总结与展望
5
复现实验室已有工作，形成复现手册。
更新真实地图数据，并将其应用于调度系统。
提出了基于实时路况的改进A*算法，并将其应用于调度系统中，完善了基于区块链的调度系统的路径规划算法。
针对完善后的调度系统进行了运行测试与性能测试，证明了把本文提出的算法结合进出租车调度系统，从而模拟更加真实的打车场景这一行为是具有可行性的。
工作总结

## Slide 23: 总结与展望
5
在本文工作的基础上，实时路况的计算方法仍待完善：
  增加不同路况下的模拟过程；
  定时上传车辆位置；
  考虑路口路况；
仍可从其他方面对本系统进行完善：
  设计乘客的信誉值评估模型；
  探索用户的身份准入机制；
展望

## Slide 24
谢谢观看
汇报人：蒙思洁